PORTADA

INDICE

1.- Introducción

La capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos a la red, así como de establecer los procedimientos para transmitir la información sobre el medio físico empleado. En este sentido, puede decirse que la capa física es la encargada de definir cuatro tipos de características de los elementos de interconexión:
- Mecánicas: se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. Por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector. el tamaño del cable, el tipo de antena, etc.
- Eléctricas: especifica las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad en los pines. etc.
- Funcionales: define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red, por ejemplo, pin X para transmitir, pin Y para recibir, etc.
- De procedimiento: establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico.
Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación.
Podemos decir entonces que la capa física abarca tres áreas funcionales: los componentes físicos, la codificación y la señalización.

2.- Medios de transmisión

La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se realiza usando ondas electromagnéticas. En los medios guiados, por ejemplo en pares trenzados, en cables coaxiales y en fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo de un camino físico. Por el contrario, los medios no guiados, también denominados inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como por ejemplo en la propagación a través del aire, el mar o el vacío.

2.1.- Medios de transmisión guiados

En este tipo vamos a encontrar cuatro tipos de cables:

A) Par sin trenzar (paralelo): está formado por dos hilos de cobre en paralelo recubiertos por un medio aislante generalmente de plástico. Son por ejemplo los cables de telefono.
Sus conectores son RJ-11 de cuatro pines, donde los hilos se conectan al pin 2 y 3, y en cuanto a los estandares de cableado estructurado es un cable de categoría 1.

B) Par trenzado: Se basa en dos hilos de cobre aislados enrollados helicoidalmente como una cadena de ADN. Esta unión trenzada reduce los problemas de interferencias. Uno de los dos hilos esta marcado con una línea blanca longitudinal para indicar que se usa como masa (para transmisión digital).

Suele agruparse en cables de varios pares y según cómo se proteja el paquete de pares tenemos UTP (sin protección extra a interferencias, solo con una funda aislante de teflón) o STP/FTP (se les añade una pantalla conductora en forma de malla que mejora sustancialmente la protección frente a interferencias ).
Su conector es el RJ45 de 8 pines, y dependiendo del número de pares, las vueltas de trenza por metro y materiales se distinguen en categoría 2, 3, 4, 5, 5e, 6 y 7 (estos dos últimos en fase de desarrollo).

C) Cable coaxial: Consta de un alambre de cobre duro en el centro, por donde circula la señal, envuelto por un material aislante. Lo cubre una malla de cobre trenzado conductora que hace de masa. Todo se protege exteriormente con una funda aislante de plástico.

Existen cables coaxiales de distintos grosores (a mayor grosor mejor protección al ruido y mayor velocidad de transmisión). Diferenciaremos entre coaxial de banda base (para transmisión digital) y coaxial de banda ancha (mayor velocidad, para transmisión analógica). Su tipo de conector es el BNC o un trasceptor.

D) Fibra óptica: Utiliza ondas de luz en vez de electricidad para transmitir la información. Para ello usa tres componentes básicos:
- La fuente de luz: convierte la señal digital eléctrica en una señal óptica. Un pulso de luz representa un 1 y la ausencia de luz un 0. Láser o LED.
- El medio de transmisión: una fibra de vidrio ultra delgada que transporta la luz.
- El detector: vuelve a transformar los pulsos de luz en señal eléctrica digital.

Los cables se componen de un núcleo (de grosores similares al de un cabello humano) por el que viaja la luz, envuelto en un revestimiento que refleja la luz para que no se escape y una cubierta protectora plástica opaca que no deja pasar la luz del exterior.

2.2.- Medios no guiados

Es la llamada transmisión inalámbrica, que no necesita ningún tendido de cable entre emisor y receptor, no mantiene unas características de velocidad de transmisión y fiabilidad fija en el espacio ni en el tiempo, ya que depende de las condiciones atmosféricas de la zona y del momento concretos.
Podemos diferenciar cuatro tipos: